Министерство образования Нижегородской области

ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»

Комплект

контрольно-оценочных средств

по программе учебной дисциплины

ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

основной профессиональной образовательной программы

по специальности СПО

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

базовой  подготовки

г.ЛЫСКОВО

2018 г.

Разработчики:

| Место работы | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| ГБПОУ"Лысковский агротехнический техникум" | Преподаватель | Володина М.Н. |

Рекомендован  предметной (цикловой)комиссией, протокол от ________________№_____

Рекомендован учебно-методической комиссией по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

в составе:

- Сухов Сергей Анатольевич – директор ООО "Дизель-сервис"

- Лапшов А.Е.- зам. директора по УПР

- Чулков К.А.- преподаватель

- Кутаев А.В. -методист

- Егорова В.А. председатель П(Ц)К

Протокол от ________________ №_____

Содержание:

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств……………………………………….3

1.1Область применения………………………………………………………………………...3

1.2Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины……………….6

1.2.1 Организация контроля и оценки освоения программы ОПОП………………………...6

2.Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний по дисциплине  ОП.05.   Метрология, стандартизация и сертификация……………………….8

Задания для экзаменующихся…………………………………………………………………9

Пакет экзаменатора…………………………………………………………… ……………...21

# 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1 Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессиональной дисциплины  ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять метрологическую поверку средств измерений (У1);

- проводить испытания и контроль продукции (У2);

- применять системы обеспечения качества   работ при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта (У3;

- определять износ соединений (У4);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия, термины и определения (З1);

- средства метрологии, стандартизации и сертификации (З2);

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации (З3);

- показатели качества и методы их оценки (З4);

- системы и схемы сертификации (З5).

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: |  |
| выполнять метрологическую поверку средств измерений | -Оценка деятельности во время выполнения лабораторной работы: №7 Задание 1-4 -Оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы по теме 2.1. -Защита презентации по теме 2.1 Дифференцированный зачет (Задание № 3 практической части билетов 3, 21; 26) |
| применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта | - Оценка деятельности во время выполнения и защиты практических работ: № 1Задание 1-3; №2 Задание1-5; №11 задание 1-4 Оценка деятельности во время выполнения и защиты лабораторных работ №2 задание 1; № 6 Задание 2-5; -Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам 2.1; 2.2 Оценка учебно-исследовательского проекта по теме 2.2 - Дифференцированный зачет (Задание № 3 практической части билетов 2; 6;7; 1; 12; 13; 18) |
| проводить испытания и контроль продукции | -Оценка деятельности во время выполнения и защиты лабораторных работ: №1 Задание 1-2 №2 Задание 1 №3 Задание1-3. №4 Задание 1-2 №5 Задание 1-2 №6 Задание 2-6 -Оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы по темам 1.2; 1.3; 2.1 -Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам 1.2; 1.3; 2.1; - Дифференцированный зачет (Задание 3 практической части билетов 1; 4; 5; 9; 11; 14- 16; 19; 22- 25; 28; 30) |
| - определять износ соединений | - Оценка деятельности во время выполнения и защиты практических работ: №3 Задание 1-3 №4 Задание1. №5 Задание 1-2 №6 Задание 1-2 №7 Задание 1 №8 Задание 1-3 №9 Задание 1-3 №10 Задание 1-3 - Оценка деятельности во время выполнения и защиты лабораторных работ: №1 Задание 1-2 №3 Задание1-3. №4 Задание 1-2 №5 Задание 1-2 №6 Задание 2-6 Контроль отчетов по лабораторным работам №1-6 -Оценка деятельности во время выполнения самостоятельных аудиторных работ по темам 1.2; 1.3; 2.1 -Оценка выполненных индивидуальных заданий по темам 1.2; 1.3; 2.1 - Дифференцированный зачет (Задание 3 практической части билетов 8; 17; 20; 27; 29 |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: |  |
| основные понятия, термины и определения | -Тестирование по темам №1.1, 2.1-2.2.,3.1 (тест № 1-6) Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам 1.1; 2.1-2.2; 3.1 -Проверка домашних заданий по темам 1.1; 2.1; 2.2; 3.1 Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по темам 1.1; 2.2 Дифференцированный зачет (Задание 1 теоретической части билетов - 1; 2; 3; 4; 6, 13; 17; 20; 21; 23;24; 26; 30 Задание 2 - 2; 5; 11;14) |
| средства метрологии, стандартизации и сертификации | Тестирование по темам 1.1; 2.1; 3.1 (тесты № 2-5,7) Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам 1.1; 2.1;3.1 Проверка выполнения презентаций по теме 2.1 Оценка защиты лабораторных работ: №1 Измерение отклонений от прямолинейности и плоскостности №2 Выбор средства измерения. №3 Измерение размеров деталей штангенинструментами №4 Измерение деталей микрометрическими инструментами №5 Измерение размеров деталей рычажно-механическими инструментами. Определение радиального биения вала. - Дифференцированный зачет (Задание 1 теоретической части билетов - 5; 6; 10; 11; 12;16; 18; 19; 22; 26; 28; Задание 2 - 1; 3;4; 5;7; 9; 10; 12;13;15;17;18; 19; 25; 29) |
| профессиональные элементы международной и региональной стандартизации | Тестирование по теме 1.1 (тест №1) Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам 1.1; 2.2 Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по теме 1.1 Оценка защиты практических работ: №1 Анализ нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов №2 Анализ структуры стандартов разных видов № 11 Организация сертификации продукции и услуг - Дифференцированный зачет (Задание 1 теоретической части билетов 8;10; 15; 25; Задание 2 - 12;16; 17; 18; 24) |
| показатели качества и методы их оценки | Тестирование по теме 2.1(тест №6) Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам 2.1;2.2 Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по теме 2.1 - Дифференцированный зачет (Задание 1 теоретической части билетов 7; 8;9; 14; 29; задание 2 - 20; 21;22; 23; 27; 28; 30) |
| системы и схемы сертификации | Тестирование по теме 3.1(тест №7) Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по теме 3.1; -Проверка домашних заданий по теме 3.1 Проверка знания стандартов по дидактическим карточкам по теме 3.1 Оценка защиты практической работы: № 11 Организация сертификации продукции и услуг - Дифференцированный зачет (Задание 1 теоретической части билетов 19; задание 2 - 1;2; 4; 5; 9; 10;13; 15; 16) |

## 1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Формы итоговой аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины:

дифференцированный зачет

1.2.1 Организация контроля и оценки освоения программы  ОП.05.   Метрология, стандартизация и сертификация

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических,  лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и

промежуточная аттестация) разрабатываются фонды оценочных средств, включающие

типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить

знания, умения и уровень приобретенных компетенций.)

Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины ОП.05.Метрология. cтандартизация и сертификация осуществляется на ДЗ. Условием допуска к ДЗ является положительная текущая аттестация по всем практическим и лабораторным работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим контролем).

Дифференцированный зачет проводится по билетам с теоретическими вопросами и практической частью.

Обучающийся, имеющий средний балл не менее 4,2, освобождается от выполнения заданий на дифференцированном зачете и получает оценку «отлично».

Обучающиеся, имеющий рейтинг менее 4,2 выполняют все зачетные задания.

# 2. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний по дисциплине  ОП.05.«Метрология, стандартизация и сертификация»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА № 1

количество вариантов 30

Оцениваемые умения:

- применять требования нормативных  документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

- применять документацию систем качества;

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации

- пользоваться измерительными средствами.

Оцениваемые знания:

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- способы и методы измерений, измерительный инструмент

Условия выполнения задания: Для выполнения практической части -персональные калькуляторы,  справочники, средства измерений, контролируемые изделия

Практическое задание для каждого варианта задание индивидуальное

Вариант №1

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Что такое унификация объектов стандартизации? Перечислите основные задачи унификации.

2. Объясните структуру законодательной и нормативной базы сертификации

Часть 2. Выполните практическое задание:

3. Определить характеристики посадок 45 Н7/f7. Дать эскизы деталей сопряжения и показать на них номинальный диаметр с предельными отклонениями по ГОСТ 25346-89 и ГОСТ 25347-82; начертить схему расположения полей допусков, сопрягаемых по данной посадке деталей.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №2

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Опишите последовательность работ по агрегатированию технологического процесса.

2. Дайте определение сертификации. Что такое знак соответствия? Что устанавливают правила Госстандарта России “ Правила по проведению сертификации в Российской Федерации”?

Часть 2. Выполните практическое задание:

- По ГОСТ 2.105-95 укажите основные требования, предъявляемые к текстовым документам.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться ЕСКД

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №3

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. В связи, с какими принципами осуществляется стандартизация? Каковы методы стандартизации?

2. Расскажите о видах средств измерений.

Часть 2. Выполните практическое задание:

3.Проведите метрологическую поверку микрометра

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерения

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №4

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

- В чем заключается сущность стандартизации, и ее значение. Каковы цели и задачи стандартизации.

2. Объясните причины деления сертификации на обязательную и добровольную.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Определить dmax,  dmin, Td поле допуска вала для следующих размеров ø ; ø; ø; ø ; ø .

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №5

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

- Какие существуют нормативные документы по стандартизации и виды стандартов.

2. Объясните термин “участник сертификации”. Перечислите основных участников системы сертификации.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Определить тип посадки по данным сопрягаемых деталей. Подсчитать наименьший и наибольший зазоры и натяги. Отверстие ø , вал ø .

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №6

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации.

2. Какие отклонения и допуски расположения поверхностей деталей устанавливают стандарты. Расскажите на примерах.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Объяснить модель системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №7

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Качество и точность в технике: основные характеристики и причины погрешностей.

2. Какая из систем посадок является предпочтительной и почему?

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Решить обратную задачу: размерная цепь состоит из 5 звеньев А1=160, А2=50, А3=А4=80. Определить замыкающее звено, допуск замыкающего звена, предельные отклонения, если допуск составляющих звеньев J9.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №8

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Как производится контроль технологической и технологической документации.

2. Каким образом наносятся параметры шероховатости на чертеже?

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Определить отклонение от круглости отверстия при помощи индикаторного нутромера

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерения

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант№9

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Какие ведущие международные организации по стандартизации вы знаете? Расскажите об их работе. С какими международными организациями поддерживает контакты ИСО?

2. Объясните задачи Госстандарта РФ в области сертификации.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Определить годность вала по результатам их измерений: вал ø 105 - 0,023, действительный размер 105, 002.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №10

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Какие этапы разработки международных стандартов?

2. Каков порядок проведения сертификации?

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Рассчитать посадку двух деталей со следующими размерами: вал ø ; отверстие ø .

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №11

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. В чем заключается система обеспечения качества?

2 Что такое взаимозаменяемость? Какие размеры называют номинальными, действительными, предельными и как их определяют.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Определить предельные размеры, допуск и зазоры в сопряженных деталях: отверстие ø ; вал ø .

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №12

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Перечислите органы и службы по стандартизации в Российской Федерации.

2. Как осуществляется  Государственный контроль и надзор за соблюдением требований стандартов.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Подобрать плоскопараллельные пластины на размер 8,795 мм.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №13

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Как осуществляется моделирование размерных цепей? В чем заключается метод полной взаимозаменяемости?

2. В чем сущность сертификации?

Часть 2. Выполните практическое задание

3.Работа с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества».  Выписать основные требования системы менеджмента качества в организации

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №14

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.Как нормируется точность формы и расположение поверхностей деталей?

2. Какие существуют  методы достижения точности замыкающего звена?

Часть 2. Выполните практическое задание

3.Подобрать плоскопараллельные пластины на размер 15,689 мм.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерений

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №15

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.Как осуществляется расчет размерных цепей?

2.Для чего проводится сертификация продукции? Виды сертификации.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Определить зазоры в сопряжении .

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №16

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Как осуществляется международная сертификация

2. Государственная система обеспечения единства измерений.

Поверочные схемы. Роль поверочных схем в организации поверки

средств измерений.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Определить годность детали при помощи калибров

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерений

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №17

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1 Грубые, систематические и случайные погрешности измерений. Причины

возникновения и характер проявления.

2 Как осуществляет работу Международная электротехническая комиссия (МЭК).

Часть 2. Выполните практическое задание

3.Определить отклонение от цилиндричности  вала при помощи индикатора часового типа

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерений

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №18

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.Как классифицируются измерения по способу получения результата.

2.Система стандартизации в России.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Объяснить «Процедуры системы качества» и «Планирование качества»

из ГОСТ Р ИСО 9002-96 «Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании»

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №19

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Назовите порядок разработки, введения и обновления стандартов

2. В чем заключаются цели, задачи и принципы сертификации

Часть 2. Выполните практическое задание

3.Определить зазоры в сопряжении .

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №20

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Параметрическая стандартизация. Ряды предпочтительных чисел.

2.Как проводится статистическая обработка результатов измерений изделий?

Часть 2. Выполните практическое задание

3.Определить овальность вала с помощью индикатора часового типа

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерений

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №21

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.Назовите нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

2.Какие существуют показатели качества продукции?

Часть 2. Выполните практическое задание

3.Определить метрологические характеристики микрометра, провести его поверку

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерений

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №22

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.Погрешности результатов косвенных измерений.

2 Методы оценки качества продукции

Часть 2. Выполните практическое задание

3. По заданному обозначению точности определить предельные

размеры, отклонения, допуск, зазоры или натяги Ǿ 25 Н9/е8.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №23

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.Что такое квалитеты точности? Их связь с допусками на размеры.

2. Условное обозначение отклонений формы и взаимного

расположения поверхностей на чертеже.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Произведите  выбор средств измерения для контролируемого размера  8Н7.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №24

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Условное обозначение шероховатости на чертеже.

2. Какие существуют европейские организации по стандартизации, метрологии, сертификации

Часть 2. Выполните практическое задание

3.По заданному обозначению точности определить предельные

размеры, отклонения, допуск, зазоры или натяги Ø 42 Н10/d9.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №25

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Расшифруйте следующие виды стандартов: ГОСТ, ОСТ, ГОСТ РФ, СТП, ТУ, СТО

2.Для чего назначают посадки в сопряжении деталей?

Часть 2. Выполните практическое задание

3 Решить обратную задачу: размерная цепь состоит из 5 звеньев

А1=80, А2=10, А3=А4=35. Определить замыкающее звено, допуск

замыкающего звена, предельные отклонения, если допуск

составляющих звеньев J12.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №26

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.Дайте понятие качества продукции. Методы оценки качества продукции

2.Связь между взаимозаменяемостью, стандартизацией и сертификацией изделий.

Часть 2. Выполните практическое задание

3.Определить метрологические характеристики штангенциркуля, провести  его поверку

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерений

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №27

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Метрологические характеристики средств измерения.

2. Какое влияние оказывает величина допуска на точность обработки изделия и стоимость его изготовления?

Часть 2. Выполните практическое задание

3.При помощи штангенциркуля измерить размеры детали

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерений

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №28

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.Рассказать о погрешностях измерений, их видах и источниках возникновения.

2. Как осуществляется нормоконтроль?

Часть 2. Выполните практическое задание

3 Решить обратную задачу: размерная цепь состоит из 5 звеньев

А1=160, А2=50, А3=А4=80. Определить замыкающее звено, допуск

замыкающего звена, предельные отклонения, если допуск

составляющих звеньев J9.

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться справочниками

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №29

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1.В чем заключается метод агрегатирования?

2. Какая из систем посадок является предпочтительной и почему?

Часть 2. Выполните практическое задание

3.Определить  радиальное биение вала с помощью индикатора часового типа

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерений

Максимальное время выполнения задания –   90  мин.

Вариант №30

Часть 1. Ответьте на теоретические вопросы:

1. Перечислить основные методы достижения заданной точности замыкающего звена размерной цепи.

2.Рассказать о параметрах шероховатости поверхностей изделий и их влияние на эксплуатационные свойства.

Часть 2. Выполните практическое задание

3. Показать приемы измерения штангенциркулем и микрометром

Инструкция:

- Ответьте теоретические вопросы преподавателю.

- Выполните практическое задание.

- Вы можете воспользоваться средствами измерений

Максимальное время выполнения задания –   90  мин

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

- ДЗ проводится  одновременно для всей учебной группы. Ответы на 2 первых задания  предоставляются устно, на 3-письменно .

- Количество вариантов задания для экзаменующегося по числу студентов в группе.

- Задания предусматривают последовательную проверку каждой компетенции

- Необходима положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим контролем)

- Время выполнения задания -  2 академических часа (90 минут) без перерыва

Оборудование:

бумага, ручки, средства измерения, образцы деталей

Методическое обеспечение:

справочные таблицы ЕСДП, государственные стандарты

Задание предусматривает одновременную проверку освоения всех компетенций ОП

Количество вариантов задания для экзаменующихся – каждому 1

Б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Выполнение задания

| Действия | Показатели оценки результата (требования к выполнению задания) | Нормативный документ | Выполнил (пятибальная оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оцениваемые знания по 1-ому и 2-му теоретическому вопросу: |  |  |  |
| основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; | - формулировка определений и понятий метрологии, стандартизации и сертификации; | 1.ГОСТ Р 1.12-2004 - Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения 2. ГОСТ 16263–70 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения 3. ГОСТ Р 40.002-96 Система сертификации |  |
| основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; | - понимание методологических основ стандартизации |  |  |
|  | -полнота знаний и понимание основных положений систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; | ЕСКД ЕСТД ЕСДП |  |
|  | -полнота знаний определения допусков и посадок различных соединений на основе изученных приемов | 1.ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений. 2.ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система полей допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. |  |
|  | -полнота знаний по нормированию формы и расположения поверхности | 1. ГОСТ 24642-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения 2.ГОСТ 246432-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения |  |
| способы и методы измерений, измерительный инструмент | -полнота знаний способов и методов измерения; умение применить знания на практике | 1. ГОСТ Р 8.000-2000 - Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |  |
|  | -знание правильного выбора измерительного инструмента |  |  |
|  | -полнота знаний классов точности измерительных инструментов | 2.ГОСТ 8.401-80 - ГСОЕИ. Классы точности средств измерений. Общие требования |  |
| Выполнение практического задания №3: |  |  |  |
| применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | -умение пользоваться нормативными документами |  |  |
|  | -умение применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов | 1. Закон РФ «О стандартизации» 2.ГОСТ Р 1.0-2004 - Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения |  |
| применять документацию систем качества; | -умение извлекать и использовать информацию из документации систем качества | ГОСТ Р ИСО 9001-2001 - Системы менеджмента качества. Требования. 2.ГОСТ Р ИСО 9002-96 Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании |  |
|  | -умение оформлять необходимые документы для проведения сертификации | ГОСТ Р 40.001-95 Правила по проведению сертификации систем качества в Российской Федерации ГОСТ 28496-90 Система оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции. Знак соответствия. Форма, размеры и порядок применения |  |
| применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации | -умение применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации | 1. ГОСТ 25051.0-1 –Система государственных испытаний продукции. Основные положения 2.ГОСТ 28496-90 Система оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции. Знак соответствия. Форма, размеры и порядок применения |  |
| пользоваться измерительными средствами. | - умение пользоваться измерительными средствами | 1.ГОСТ Р 8.000-2000 - Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения 2.ГОСТ Р 8.563-96 - Методики выполнения измерений |  |
|  | -умение правильного выбора измерительного инструмента |  |  |
| выполнять метрологическую поверку средств измерений | -умение выполнять метрологическую поверку средств измерений | 1.ГОСТ Р 8.884-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. 2. ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений |  |
| определять износ соединений | -умение самостоятельно решать задачи определения допусков и посадок различных соединений на основе изученных приемов | 1.ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений. 2.ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система полей допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. |  |
|  | -умение самостоятельно решать типовые задачи по нормированию формы и расположения поверхности | 1. ГОСТ 24642-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения 2.ГОСТ 246432-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения |  |
| Итоговая оценка: |  |
| Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30 вариантов Время выполнения задания: 90 минут Условия выполнения заданий: Задание №1, 2 Требования охраны труда: инструктаж по охране труда при работе со средствами измерения проводит преподаватель (эксперт) контролирующий выполнение задания. Оборудование: Для выполнения практической части необходимы средства измерения, образцы деталей, ЕСДП Литература для экзаменующихся:: ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений. ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система полей допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. ГОСТ 2.307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. ГОСТ 6636-69. Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры. ГОСТ 24642-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения. ГОСТ Р ИСО 9002-96 «Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании» ГОСТ 13033-84 «ГСП. Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые. Общие технические условия » ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования ГОСТ Р 8.000-2000 - Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения ГОСТ Р 8.563-96 - ГСОЕИ. Методики выполнения измерений Закон РФ «О стандартизации» ГОСТ 25051.0-1 –Система государственных испытаний продукции . Основные положения ГОСТ Р ИСО 9001-2001 - Системы менеджмента качества. Требования. ГОСТ Р ИСО 9002-96 Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании ГОСТ Р 1.0-2004 - Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений. ГОСТ 25347-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система полей допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. ГОСТ Р 1.12-2004 - Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения ГОСТ 16263–70 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения ГОСТ Р 40.002-96 Система сертификации ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений |